## Slide 1
Presence Logger 使い方マニュアル
インストール・運用・確認・トラブルシュート
Raspberry Pi 5 + USB Camera + Oracle DB

## Slide 2
1. 必要なもの
事前準備
🖥️ ハードウェア
・Raspberry Pi 5 (4 でも可) ・USB UVC カメラ ・microSD 32GB 以上 ・電源 + ケース
💿 OS / ソフト
・Raspberry Pi OS Bookworm 64bit ・Docker + docker compose v2 ・NetworkManager (nmcli) ・jq (apt install jq)
🌐 ネットワーク
・WiFi (taden-ot-ap 等) ・Oracle DB への到達 ・NTP 同期 (NTP サーバ到達)
🗄️ Oracle DB
・Cloud ADB (Wallet) OR オンプレ Oracle (直接接続) ・テーブル HF1RCM01 (5カラム) ・接続用ユーザ + パスワード

## Slide 3
2. インストール手順
5 ステップで完了
①
クローン
git clone https://github.com/.../presence-logger.git cd presence-logger
②
MediaPipe モデル DL
sudo curl -o services/detector/models/efficientdet_lite0.tflite \ https://storage.googleapis.com/.../efficientdet_lite0.tflite
③
インストーラ実行
sudo bash scripts/install.sh → /etc/presence-logger/ に設定雛形配置 → systemd unit 配置 → timesyncd 設定
④
設定ファイル編集
sudo $EDITOR /etc/presence-logger/profiles.yaml # SSID→DB プロファイル sudo $EDITOR /etc/presence-logger/secrets.env # パスワード sudo $EDITOR /etc/presence-logger/device.yaml # ステーション番号
⑤
ビルド & 起動
sudo docker compose build sudo docker compose up -d # 動作確認用 または sudo systemctl enable --now presence-logger.service # 本番常駐

## Slide 4
3. 設定ファイル
/etc/presence-logger/ 配下
profiles.yaml
WiFi SSID → Oracle 接続のマッピング. キー名 = SSID. wallet/basic auth 両対応. ssid_unknown_policy で未知 SSID 時の挙動.
0640
secrets.env
パスワード等の秘匿情報. ORACLE_PASSWORD_*, WALLET_PASSWORD_*. ${VAR} で profiles.yaml から参照.
0640 root:docker
device.yaml
ステーション識別子 (sta_no1/2/3). Oracle 行のキー部.
0644
detector.yaml
カメラ FPS, 推論閾値, デバウンス時間 (enter/exit) など.
0644
bridge.yaml
MQTT, retry, circuit breaker, permanent_ora_codes 等.
0644
wallets/adb/
Cloud ADB 接続用 Wallet 一式. cwallet.sso, tnsnames.ora 等.
0750 root:docker

## Slide 5
4. 起動・停止コマンド集
用途別 docker / systemd コマンド
動作確認用に手動起動
sudo docker compose up -d
本番常駐 (再起動で自動起動)
sudo systemctl enable --now presence-logger.service
停止 (コンテナ削除)
sudo docker compose down
停止 (コンテナ保持)
sudo docker compose stop
再起動
sudo systemctl restart presence-logger.service
特定コンテナだけ再起動
sudo docker restart presence-bridge
コンテナ状況確認
sudo docker compose ps
サービス状態確認
sudo systemctl status presence-logger.service

## Slide 6
5. 動作確認スクリプト
bash scripts/verify-onprem.sh で 7 項目を自己診断
$ bash /home/pi/Apps/presence-logger/scripts/verify-onprem.sh =========================================== presence-logger オンプレ接続自己診断 =========================================== [1/7] WiFi と IP [PASS] WiFi=taden-ot-ap [PASS] IP=172.29.1.4 [2/7] ゲートウェイ 172.29.1.254 到達 [PASS] ping OK [3/7] DNS 到達 [PASS] ping OK [4/7] Oracle ホスト到達 [PASS] ping OK [5/7] TCP 1521 接続 [PASS] TCP open [6/7] Oracle ログイン [PASS] SYSDATE=2026-05-18 15:13 [PASS] HF1RCM01 row count = 151 [7/7] コンテナ稼働状況 [PASS] presence-bridge OK =========================================== ✅ 全項目 PASS — DB 接続可能 ===========================================
✅ 何が確認できる?
[1] WiFi 接続 / IP [2] ゲートウェイ到達 (L3) [3] DNS 到達 [4] Oracle ホスト到達 (ICMP) [5] Oracle ポート 1521 (TCP) [6] Oracle ログイン + 既存テーブル [7] presence-logger コンテナ稼働
⚠️ FAIL 時の対処
[1] FAIL → sudo nmcli connection up taden-ot-ap [2] FAIL → 管理者へ (MAC 認証 / 配線) [5] FAIL → ファイアウォール / ルーティング [6] DPY-6005 timed out → [5] と同じ [6] DPY-6001 → Oracle インスタンス停止中 [6] ORA-1017 → パスワード違い [7] WARN → sudo docker compose up -d

## Slide 7
6. ライブログ追跡
bash scripts/tail-logs.sh でリアルタイム JSON ログ
$ bash /home/pi/Apps/presence-logger/scripts/tail-logs.sh {"ts":"15:52:35.340","logger":"detector.mqtt", "event":"publish" ,"event_id":"e7e77337"} {"ts":"15:52:35.367","logger":"detector.main", "event":"transition" ,"event_id":"e7e77337"} ← ENTER 確定 {"ts":"15:52:35.370","logger":"bridge.main", "event":"received" ,"event_id":"e7e77337"} ← bridge 受信 {"ts":"15:52:36.074","logger":"bridge.sender", "event":"merge_committed","event_id":"e7e77337"} ← ★ Oracle 書込成功 {"ts":"15:52:36.096","logger":"detector.main", "event":"ack_received" ,"event_id":"e7e77337"} ← ACK 確定 所要 756ms
🎯 何を確認する?
・同じ event_id を縦に追う ・publish → received → merge_committed → ack_received が全部出れば正常 ・merge_committed が出れば Oracle に行が増えている
⚠️ 異常パターン
・publish だけ繰り返し → bridge 未受信 (MQTT 切断) ・received だけ繰り返し → bridge → Oracle 失敗 ・merge_failed → ora_code を確認 (1017/942/12514 etc.) ・circuit_open → 15 分待機中

## Slide 8
7. Oracle データ確認方法
実際に書き込まれた行を SELECT
python3 -c " import oracledb c = oracledb.connect(user='ZHH001', password='ZHH001_99', dsn=oracledb.makedsn('10.168.252.16', 1521, service_name='HHS001')) cur = c.cursor() cur.execute('SELECT COUNT(*) FROM HF1RCM01') print('total rows:', cur.fetchone()[0]) cur.execute(\"SELECT MK_DATE, STA_NO1, STA_NO2, STA_NO3, T1_STATUS\ FROM HF1RCM01 ORDER BY MK_DATE DESC\ FETCH FIRST 10 ROWS ONLY\") for r in cur.fetchall(): status = 'ENTER' if r[4]==1 else 'EXIT' print(f' {r[0]} sta={r[1]}/{r[2]}/{r[3]} {status}') c.close() "
📋 HF1RCM01 のカラム
MK_DATE : YYYYMMDDhhmmss STA_NO1 : ステーション #1 (3桁) STA_NO2 : ステーション #2 (1文字) STA_NO3 : ステーション #3 (2桁) T1_STATUS : 1=ENTER, 2=EXIT
💡 確認のコツ
・テスト前後で COUNT(*) の差分を見る ・MK_DATE で ORDER BY DESC して直近を見る ・T1_STATUS の交互パターン (1, 2, 1, 2...) が ENTER/EXIT の繰り返し ・bridge ログの mk_date と一致するはず

## Slide 9
8. トラブルシュート
症状 → 原因 → 対処
症状
原因
対処
検知後 DB に行が増えない
bridge 側で送信できていない
tail-logs.sh で merge_committed が出るか確認. merge_failed なら ora_code を確認.
DPY-6005 timed out
Oracle ホストに TCP 不到達
verify-onprem.sh [4][5] を確認. ネットワーク・FW・ルーティング.
DPY-6001 / ORA-12514
DB インスタンス停止中
OCI コンソールで Autonomous DB を Start.
ORA-1017
ユーザ/パスワード違い
secrets.env の値を確認.
ORA-942
テーブル無し
profile の table_name (HF1RCM01) を確認.
circuit_open のまま
恒久エラー 15 分継続
原因(認証・テーブル)を修正し bridge 再起動.
inbox が増え続ける
Oracle に到達できていない
ネット切断 / DB 停止. 復旧で自動 flush.
検知されない
カメラ / MediaPipe の問題
camera_diagnostic.py で 1 フレーム保存し確認. detector.yaml の score_threshold を下げる.

## Slide 10
9. WiFi 切替による接続先変更
SSID を変えるだけで Oracle 接続先が切り替わる
🛰️ WiFi SSID (nmcli で取得)
📋 profiles.yaml (SSID をキーに検索)
🗄️ 該当 Oracle に接続
🏢 例 1: WiFi=taden-ot-ap
→ profiles.yaml の taden-ot-ap キー → オンプレ Oracle (10.168.252.16:1521/HHS001) → ZHH001 で接続、HF1RCM01 へ書き込み
☁️ 例 2: WiFi=GallaxyS23FE
→ profiles.yaml の GallaxyS23FE キー → Cloud ADB (eqstatusdb_low, Wallet) → ADMIN で接続、HF1RCM01 へ書き込み
❓ 未知の SSID に接続したら?
profiles.yaml に該当キーが無い場合の動作は unknown_ssid_policy で決まる: ・hold (推奨) → inbox に保留. 既知 SSID に戻ったら自動 flush ・use_last → 最後に成功したプロファイルを使う ・drop → イベントを破棄(非推奨) → 工場間移動でも検知データは絶対に失われない設計