## Slide 1
presence-logger
親と子はどうつながっているか
子の IP は DHCP で変わります。つながりの本体は Wi-Fi と MAC と名前です。 この資料の数字は、ハブ初期設定の通し（ハブ tpc12345）の具体例です。
現場説明用 ・ IP を名簿に書かない理由

## Slide 2
結論：IP ではなく、3つでつながる
1. 電波
子はハブの Wi-Fi に入る
SSID tpc12345-hub
パスワードは Wi-Fi 用
ハブはいつも 10.42.0.1
2. 本人確認
機械の指紋は MAC
再起動しても変わらない
クローンでも複製されない
IP が変わっても同一機
3. 呼び方
名簿は名前だけ
zero2 / tpc12345-002.local
IP は書かない
使う直前に今の番号を引く
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 2 / 10

## Slide 3
ハブ初期設定の机上確認で使った値
この通しの登場人物
新ハブ tpc12345
工場IP 172.22.13.21
子用 Wi-Fi tpc12345-hub
ハブ自身 10.42.0.1 固定
SSH は公開鍵
子A zero2（引っ越し）
経路 1-1 で y
名前・局番号そのまま
MAC 2c:cf:67:aa:aa:aa
朝の IP 10.42.0.47
子B tpc12345-002（新規）
経路 2 のクローン
旧名は pizero2w-2
MAC 88:a2:9e:bb:bb:bb
朝の IP 10.42.0.80
動かないものと、変わってよいもの
動かない ハブ名 / Wi-Fi名 / ハブの 10.42.0.1 / 各子の MAC / 付けたあとの名前 変わる 子の 10.42.0.x（DHCP）。朝 47 番でも、再起動後は 91 番でもよい。
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 3 / 10

## Slide 4
名前は使わない。送り先はハブの固定アドレス
日常：子から親へ記録を送る
子A zero2
MAC …:aa:aa:aa
今の IP 10.42.0.47
子B tpc12345-002
MAC …:bb:bb:bb
今の IP 10.42.0.80
MQTT 記録
Wi-Fi tpc12345-hub
ハブ tpc12345
受け口 10.42.0.1 :1883
子の自分の番号は使わない
ハブ IP は変わらない
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 4 / 10

## Slide 5
名簿に IP は無い。名前から「今の番号」を引く
親から子を操作するとき
1
名簿を見る
fleet/children.conf
zero2
tpc12345-002.local
2
今の IP を引く
mDNS（.local）
または AP の隣近所一覧
3
SSH する
ssh pi@10.42.0.47
公開鍵。パスワードなし
4
本人か確認
MAC が 2c:cf:67:aa:aa:aa
なら子A で確定
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 5 / 10

## Slide 6
IP が変わっても、本人（MAC）と呼び方は同じ
昼：子A を再起動した
朝
Wi-Fi tpc12345-hub
名前 zero2
MAC 2c:cf:67:aa:aa:aa
IP 10.42.0.47
記録の送り先 10.42.0.1
再起動のあと
Wi-Fi 同じ tpc12345-hub
名前 同じ zero2
MAC 同じ 2c:cf:67:aa:aa:aa
IP 10.42.0.91 ← ここだけ変わる
送り先 同じ 10.42.0.1
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 6 / 10

## Slide 7
名簿の .local はまだ使わない。今この AP に居る MAC と IP
名前ができる前（クローン起動直後）
1 電波だけ先
SD に書いた tpc12345-hub でハブへ入る。仮の IP は 10.42.0.80。送り先はもう 10.42.0.1。
2 隣近所を見る
ハブの子用アンテナに「IP 10.42.0.80 / MAC 88:a2:9e:bb:bb:bb」と出る。名簿の zero2 とは MAC が違うので未登録。
3 その IP に鍵で入る
ssh pi@10.42.0.80（公開鍵）。hostname と聞くと古い名 pizero2w-2。これは名札の控えで、名簿のキーではない。
4 同名でも迷子にならない
旧親には元の pizero2w-2 が残っている。クローンは名前では探さない。今この Wi-Fi に居る MAC だけが本体。
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 7 / 10

## Slide 8
改名のあと IP はまた変わる。待つのは MAC
名前が付くまで（経路 2 の登録）
いま
旧名 pizero2w-2
IP 10.42.0.80
MAC …:bb:bb:bb
名簿には未掲載
作業
送信を止める
局番号を空にする
名前を tpc12345-002 に
再起動
復帰
IP は 10.42.0.12 など別番号
ハブは MAC …:bb:bb:bb を待つ
戻ってから名簿へ書く
以降
名簿 tpc12345-002.local
今の IP は都度引き直す
局番号は子の画面で付ける
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 8 / 10

## Slide 9
引っ越し（1-1）と新規（2）は、名簿の扱いが違う
1-1 動いている子を移す
例：zero2
旧親 raspberrypi5 の名簿に、すでに名前がある
工場網で旧親へ SSH → 子の MAC を聞く
Wi-Fi を tpc12345-hub へ切り替え
新ハブの名簿へ追加し、旧親の名簿から消す
名前も局番号もそのまま
2 クローンして増やす
例：tpc12345-002
コピーした SD から増やした別の機械
旧親の名簿は触らない
元の pizero2w-2 は旧親に残る（1-1 で n したため）
新ハブの名簿にだけ追加
改名し、局番号は空
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 9 / 10

## Slide 10
まとめ：何でつながっているか
役割
何でつなぐ
この通しの例
電波・記録の送り先
ハブ AP の SSID とパスワード。親は 10.42.0.1
tpc12345-hub → 10.42.0.1:1883
どの機械か（本人）
MAC。再起動でもクローンでも変わらない
子A 2c:cf:67:aa:aa:aa
名簿・SSH の宛先
ホスト名 / .local。IP は書かない
zero2 / tpc12345-002.local
名前ができる前
今この AP に居る MAC と、そのときの IP
10.42.0.80 と MAC …:bb:bb:bb
SSH の鍵
公開鍵。Wi-Fi パスワードではない
~/.ssh/id_ed25519
presence-logger ・ 親と子はどうつながるか ・ 10 / 10